3rd_用户态 SPI 编程 2017-02-21 21:05:35
分类： LINUX
3. 用户态 SPI 编程
    Linux 的 SPI 总线设备文件名通常为/dev/spidevN.P（ N=0, 1, 2...， P=0, 1, 2...），
    其中 N 表示第几路 SPI 总线，而 P 表示在该路 SPI 总线中使用哪个 CS 信号线。
    EasyARM-i.MX283A 提供了 1 路 SPI 总线，在该总线中只有 1 个 CS 信号线，其设备文
    件名为/dev/spidev1.0。
    root@EasyARM-iMX283 /# ls /dev/spi*
    /dev/spidev1.0

3.1 SPI 编程接口
    1. 打开设备
    在使用 SPI 设备时，需要调用 open()函数打开设备文件，获得文件描述符，如程序清单3.1 所示。
        程序清单 3.1 打开 SPI 设备文件
        fd = open(―/dev/spidev1.0‖, O_RDWR);
        if (fd < 0) {
            perror( "can not open SPI device\n" );
        }

    2. 关闭设备
    设备使用完成后，调用 close()函数关闭设备，如下所示：
    close(fd);

    3. 总线控制
    通过调用 ioctl()函数使用不同的命令，应用程序可以配置 SPI 总线的极性和相位、设置
    总线速率、数据字长度以及实现数据收/发。

    (1) 设置总线极性和相位
        SPI 总线极性及相位设置是通过 SPI_IOC_WR_MODE 命令实现的， 该命令的用法参考表 3.1。
        表 3.1 SPI_IOC_WR_MODE 命令
        ---------------------------------------------------------
        命 令             SPI_IOC_WR_MODE
        调用方式         ret = ioctl(fd, SPI_IOC_WR_MODE, &mode);
        功能描述         设置 SPI 总线的极性和相位
        输入参数说明
                        mode 的可选值为： SPI_MODE_0、SPI_MODE_1、SPI_MODE_2、SPI_MODE_3，
                        这些值的说明参考下面内容。
        返回值说明
                        0：设置成功
                        1：设置不成功

        SPI_MODE_0 定义的模式为 POLARITY（ 极性） =0、 PHASE（ 相位） =0。
        SPI_MODE_1 定义的模式为 POLARITY=0、 PHASE=1。
        SPI_MODE_2 定义的模式为 POLARITY=1、 PHASE=0。
        SPI_MODE_3 定义的模式为 POLARITY=1、 PHASE=1。

        设置 SPI 总线极性和相位为 SPI_MODE_0 模式的方法可以参考如程序清单 3.2 所示的代码。
        程序清单 3.2 设置 SPI 总线极性和相位示例
            int mode = SPI_MODE_0;
            ret = ioctl(fd_spi, SPI_IOC_WR_MODE, &mode);
            if (ret == -1) {
                printf("can't set wr spi mode\n");
                return -1;
            }

    (2)设置每字的数据位长度
        设置 SPI 总线上每字的数据位长度是使用 SPI_IOC_WR_BITS_PER_WORD 命令实现，
        该命令的用法参考表 3.2。
            表 3.2 SPI_IOC_WR_BITS_PER_WORD 命令
            ---------------------------------------------------------------------
            命 令                 SPI_IOC_WR_BITS_PER_WORD
            调用方式             ret = ioctl(fd, SPI_IOC_WR_BITS_PER_WORD, &bits);
            功能描述             设置 SPI 总线上每字的数据位长度
            输入参数说明         bits 为每字的二制位数，取值
            返回值说明             0 为成功，其它值为失败

        设置 SPI 总线的每字数据位长为 8 位的方法可以参考如程序清单 3.3所示的代码。
        ret = ioctl(fd_spi, SPI_IOC_WR_BITS_PER_WORD, &bits); /* 设置 SPI 的数据位 */
        if (ret == -1) {
            printf("can't set bits per word\n");
            return -1;
        }

    (3) 设置最大总线速率
        设置 SPI 总线的最大速率是通过使用 SPI_IOC_WR_MAX_SPEED_HZ 命令实现，该命
        令用法参考表 3.3。
            表 3.3 SPI_IOC_WR_MAX_SPEED_HZ
            --------------------------------
            命 令             SPI_IOC_WR_MAX_SPEED_HZ
            调用方式         ret = ioctl(fd, SPI_IOC_WR_MAX_SPEED_HZ, &speed);
            功能描述         设置 SPI 总线的最大速率
            输入参数说明     speed 为需要设置的 SPI 总线的最大频率， 单位为 Hz
            返回值说明         恒为 0：设置成功

        注意：SPI 总线的最大速率设置后，在使用过程并不是只能使用该频率收/发数据，而仅仅约束
        收/发数据时的最大频率。

    (4) 数据接收/发送命令
        在 SPI 总线实现数据收/发是使用 SPI_IOC_MESSAGE(n)命令实现，该命令用法参考表3.4。
        表 3.4 SPI_IOC_MESSAGE(n)命令
        ------------------------------------------------------------------------------
        命 令             SPI_IOC_MESSAGE(n)
        调用方式         ret = ioctl(fd, SPI_IOC_MESSAGE(n), &tr);
        功能描述         实现在 SPI 总线接收/发送数据操作，其中 n 的值可变
        输入/输出参数说明
                        struct spi_ioc_transfer 结构体用于封装要收/发的数据。 tr 参数指定向 struct
                        spi_ioc_transfer 结构体的数组，数组长度为 n。
        返回值说明
                        0：操作成功
                        1：操作失败

        使用SPI_IOC_MESSAGE(n)命令收/发的数据都需要使用 struct spi_ioc_transfer结构体封
        装，该结构体的定义如程序清单 3.4 所示。

        程序清单 3.4 struct spi_ioc_transfer 结构体的定义
        struct spi_ioc_transfer {
            __u64 tx_buf;         /* 指向发送数据的缓冲区 */
            __u64 rx_buf;         /* 指向接收数据的缓冲区 */
            __u32 len;             /* 收/发缓冲区中数据的长度 */
            __u32 speed_hz;     /* 总线速率 */
            __u16 delay_usecs;
            __u8 bits_per_word; /* 收/发数据的二进制位数 */
            __u8 cs_change;
            __u32 pad;
        }
        speed_hz 不能大于在 SPI_IOC_WR_MAX_SPEED_HZ 命令中设置的总线速率。

    注意：
        由于 iMX28xx 处理器的 SPI 控制器只支持半双工，因此 struct spi_ioc_transfer 结构体中
        的 tx_buf 和 rx_buf 只能设置一个有效， 另一个必须设置为 0， 否则调用 ioctl 时会返回非零
        值提示操作错误。

3.2 编程范例
    1. 电路原理
        在 AP-283Demo 板上，通过 74HC595 作为 SPI 从机器件驱动数码管。
            硬件原理图

        在 74HC595 芯片中，如果要将 8 位串行输入数据并行输出到 QA、 QB、 QC、 QD、 QE、
        QF、 QG、 QH，则需要满足以下条件：
        ? 首先必须保证在 SCK 引脚输入连续的时钟信号；
        ? 在 SCK 引脚输入信号的上升沿，在 SI 引脚输入的数据被送入 QA 的第 1 级移位寄
        存器， QA 移位寄存器原有的值移入 QB 移位寄存器， QB 移位寄存器原有的值移
        入 QC 移位寄存器，以此类推；
        ? 在 RCK 引脚输入信号的上升沿，移位寄存器中的数据被送入锁存器；
        ? 若 OE 引脚输入低电平，则锁存器的值将在 QA~QH 引脚输出。

        在 AP-283Demo 板上， MCU 的 SPI 接口控制 2 片 74HC595 带锁存的移位寄存器驱动 2
        个共阴式的 LN3461BS 数码管，其中 U4 控制 8 位数据管的位选位， U6 控制 4 位数码管的
        段选位，也就是说只要给数码管的位选位输送低电平，给数码管的段选位输送高电平，即可
        点亮数码管。
        MCU 作为主机通过 SPI 总线发送数据， 74HC595 作为人机接收数据，采用级联的方式
        对 2 片 74HC595 进行操作，其数据的传递方式如下：
        (1) 发送 8 位“位选”数据，且被保存在 U6 的移位寄存器中；
        (2) 紧接再发送“段选”数据时，刚才发送的“位选”数据将通过级联方式移位到 U4
        的移位寄存器中，后发送的“段选”数据则被保存在 U6 的移位寄存器吕；
        (3) 当数据移位完成后，在 RCK 产生一个上升沿将移位寄存器中的数据移位到锁存器；
        (4) 由于 OE 为低电平，锁存器的数据送到 U4、 U6 的 QA~QH 数据引脚上。
        其中 U4、 U6 的 RCK 引脚连接到 i.MX283 处理器的 GPIO3.21 引脚。

    2. 示例程序代码
        在应用程序通过 SPI 总线控制数码管的示例程序代码如程序清单 3.5 所示。该程序接
        受两个输入参数：显示数值（ 0 ~ 9）和数字选择值（ 0 ~ 3）。程序先打开 SPI 总线设备文件
        和 GPIO 属性文件，然后设置 SPI 总线参数：总线极性、总线的最大频率、数据字的大小。
        设置完成后，调用 show_led_num 函数执行数据发送操作，在该函数中把显示数值转化为位
        选值、把数字选择值转化为段选值，再把位选值和段选值通过 SPI 总线发送到 U4 和 U6 的
        74HC595 芯片的移位寄存器，最后通过 GPIO 产生一个上升沿信号使 74HC595 移位寄存器
        的值输出到相关引脚，以控制数码管的点亮。

        见源代码。

点击(此处)折叠或打开
1. #include <stdint.h>
2. #include <unistd.h>
3. #include <stdio.h>
4. #include <stdlib.h>
5. #include <getopt.h>
6. #include <fcntl.h>
7. #include <sys/ioctl.h>
8. #include <linux/types.h>
9. #include <linux/spi/spidev.h>
11. #define SPI_DEVICE         "/dev/spidev1.0"
12. #define GPIO_DEVICE     "/sys/class/gpio/gpio117/value" /* gpio3.21 的属性文件 */
15. /* 显示数值和位选值的对照表 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 */
16. uint8_t led_value_table[] =
17. {
18. 0xC0, 0xF9, 0xa4, 0xb0, 0x99,
19. 0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90
20. };
22. static uint8_t     mode = 0;
23. static uint8_t     bits = 8;
24. static uint32_t speed = 10000;
25. static uint16_t delay = 0;
27. static void show_led_num(int fd_spi, int fd_gpio, int value, int num)
28. {
29. int ret;
30. uint8_t tx[] = {
31. led_value_table[value],     /* 把显示数值转化为位选值 */
32. (1 << num),                 /* 把数字选择值转化为段选值 */
33. };
35. struct spi_ioc_transfer tr_txrx[] =
36. {
37. {
38. .tx_buf = (unsigned long)tx,
39. .rx_buf = 0,
40. .len     = 2,
41. .delay_usecs     = delay,
42. .speed_hz         = speed,
43. .bits_per_word     = bits,
44. },
45. };
47. /* 把位选值和段选值通过 SPI 总线发送到 U4 和 U6 的移位寄存器 */
48. ret = ioctl(fd_spi, SPI_IOC_MESSAGE(1), &tr_txrx[0]);
49. if (ret == 1) {
50. printf("can't revieve spi message");
51. return;
52. }
54. /*
55. * 通过 GPIO 产生上升沿信号， 使 U4 和 U6 的移位寄存器的值输出到相关引脚，
56. * 以控制数码管的点亮
57. */
58. write(fd_gpio, "0", 1);
59. usleep(100);
60. write(fd_gpio, "1", 1);
61. usleep(100);
62. }
65. int main(int argc, char *argv[])
66. {
67. int ret = 0;
68. int fd_spi = 0;
69. int fd_gpio = 0;
70. long led_value = 0;
71. int led_num = 0;
72. int i;
73. int disData[4];
75. if (argc != 2) { /* 输入参数必须为一个 */
76. printf("cmd : ./spi_led_test led_num \n ");
77. return -1;
78. }
80. led_value = atoi(argv[1]);     /* 获取程序输入参数的数码管的显示值 */
81. if ((led_value) < 0 || (led_value > 10000)) { /* 该值必须在 0 ~ 9 之间 */
82. printf("led num just in 0 ~ 9999 \n");
83. return -1;
84. }
85. disData[0] = led_value/1000;
86. disData[1] = (led_value%1000)/100;
87. disData[2] = (led_value%100)/10;
88. disData[3] = led_value%10;
90. fd_spi = open(SPI_DEVICE, O_RDWR); /* 打开 SPI 总线的设备文件 */
91. if (fd_spi < 0) {
92. printf("can't open %s \n", SPI_DEVICE);
93. return -1;
94. }
96. fd_gpio = open(GPIO_DEVICE, O_RDWR); /* 打开 GPIO 设备的属性文件 */
97. if (fd_gpio < 0) {
98. printf("can't open %s device\n", GPIO_DEVICE);
99. return -1;
100. }
102. /*
103. * 这里 mode 的值为 0，这里SPI 总线的 SPI_CLK 在上升沿阶段，
104. * SPI_DIN 的信号有效，
105. * 这符合 74HC595 芯片把输入数据送入移位寄存器的要求。
106. */
107. ret = ioctl(fd_spi, SPI_IOC_WR_MODE, &mode);
108. if (ret == -1) {
109. printf("can't set wr spi mode\n");
110. return -1;
111. }
113. ret = ioctl(fd_spi, SPI_IOC_WR_BITS_PER_WORD, &bits); /* 设置 SPI 的数据位 */
114. if (ret == -1) {
115. printf("can't set bits per word\n");
116. return -1;
117. }
119. ret = ioctl(fd_spi, SPI_IOC_WR_MAX_SPEED_HZ, &speed); /* 设置 SPI 的最大总线频率 */
120. if (ret == -1) {
121. printf("can't set max speed hz\n");
122. return -1;
123. }
125. while(1)
126. {
127. for(i = 0 ; i < 4; i++)
128. {
129. show_led_num(fd_spi, fd_gpio, disData[i], i); /* 实现数码管的控制 */
130. usleep(100);
131. }
132. }
134. //show_led_num(fd_spi, fd_gpio, led_value, led_num); /* 实现数码管的控制 */
135. close(fd_spi);
137. return ret;
138. }

    3. 测试
    3.1 可以单独控制某个数码管
        上述代码可以通过交叉编译成 spi_led_test 程序文件，测试方法如下：
        (1) 把 spi_led_test 文件上传到 EasyARM-i.MX283A 的任意目录；
        (2) 在 AP-283Demo 板上的 J11A 和 J11C 的 CS、 CLK、 MISO、 MOSI 跳线用短路器短
            接， 把 J7A 和 J7B 的 WCLK 跳线用短路器短接。
        (3) 导出 GPIO3.21 的设备属性文件，并设置为出输出工作模式：
            root@EasyARM-iMX283 /sys/class/gpio# echo 117 > export
            root@EasyARM-iMX283 /sys/class/gpio# ls
                export       gpio68       gpiochip128  gpiochip64   unexport
                gpio117      gpiochip0    gpiochip32   gpiochip96
            root@EasyARM-iMX283 /sys/class/gpio# echo out > gpio117/direction
        (4) 运行 spi_led_test 程序：
            root@EasyARM-iMX28x /mnt# ./spi_led_test 9 2
            该命令将控制数码管的第 3 个数字显示 9。

    3.2 修改代码，让四个数码管同时显示，输入的命令为:
        ./spi_led_test number   // number就是在数码管上显示的数字，比如如果为1234，
                                // 则在数码管上显示的就是 1234 。

    3.3 秒表的实现
        有空再修改吧....